Aratási tüzek megelőzése

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy fizikai igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Erre megfelelően fel kell készülni! Különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.

A tűzvédelem mindig kiemelten kezelte a mezőgazdaság, ezen belül az aratás tűzvédelmét. A jogszabályok ismerete és annak közvetítése, átadása az érintettek felé fontos feladat.

Az aratási munkálatok közben keletkezett tűzesetek száma 2016-ban az előző évhez képest jelentős mértékben 46.5%-al csökkent.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság nagy hangsúlyt fektetett az aratási tüzek megelőzésére az Agrár Kamara közreműködésével.

2015. június 1.-augusztus 31.

550 betakarítással kapcsolatos tűznél avatkoztak be a tűzoltók

- 110 esetben bála, szalmakazal égett

- 96 esetben (492 ha) lábonálló gabona égett

- 344 esetben (11152 ha) tarló égett

(Egy-egy esetben több kategóriát is érinthetett a tűz!)

2016. június 1. –augusztus 31.

257 betakarítással kapcsolatos tűznél avatkoztak be a tűzoltók

- 24 esetben bála, szalmakazal égett

- 48 esetben (135 ha) lábonálló gabona égett

- 185 esetben (447 ha) tarló égett

(Egy-egy esetben több kategóriát is érinthetett a tűz!)

Az aratási tűzesetek számának csökkenésével a tűz által károsodott lábonálló gabona, és tarló területek is csökkentek, így a tűz által okozott gazdasági károk is jelentős mértékben mérséklődtek.

Aratási tüzek száma megyénként 2015 évben, és 2016-ban

A nyári betakarítási munkák tűzvédelmileg egyik legveszélyesebb része a gabona aratása. A lábon álló gabona mellett nagy értéket képvisel a kombájn is. Az aratást végzőknek tisztában kell lenniük a munkára vonatkozó szakmai szabályokkal, illetve a tűzmegelőzésére vonatkozó, illetve a tűz esetén követendő szabályokkal is.

Tapasztalataink szerint a kombájn műszaki állapota, a területen dolgozók gondatlansága (dohányzás, nyílt láng használata) a fő tűzkeletkezési ok.

Aratási tüzek típusai szerint

A betakarítási munkák másik tűzvédelmileg veszélyes része a bálázás. A bálázó gépek – hasonlóan a kombájnokhoz – sok kopó, forgó-surlódó alkatrésszel rendelkeznek, amelyek mellett elhalad az igen alacsony gyulladáspontú szalma. Ezek meghibásodásából, elhasználódásából adódó melegedés könnyen tüzet okoz. A bálázó gépek is igen magas értéket képviselnek és tapasztalataink szerint nem ritka, hogy a kigyulladt bálázót nem sikerül az erőgépről lekapcsolni és együtt károsodnak a tűzben.

Adataink szerint a műszaki meghibásodásból keletkező tüzek az aratási, bálázási munkák vége felé közeledve – azok utolsó harmadában – egyre nagyobb számban jelennek meg.

A kezdődő, nem kiterjedt tüzek oltására általában elegendőek a kézi tűzoltó készülékek, amelyeket felülvizsgált állapotban és könnyen hozzáférhető helyen kell tartani a járművön.

Aratási tüzek térképi megjelenítése

Kék: 2015. évi, piros: 2016. évi aratási tüzek

Az aratásban résztvevő munkagépek tüzei is csökkentek Az aratási munkálatok során kigyulladt kombájnok száma a 2015-ös aratási időszakhoz képest megnövekedett, a mezőgazdasági gépek tüzei közel ¼ részével csökkent.

Erő- és munkagépek tüzei

A mezőgazdasági gépek tüzeinek csökkenése érdekében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet is szabályozza a munkagépeknek az aratási munkálatokban való részvételét.

- A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak olyan erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelyen legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel van ellátva, és amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. (Az igénybevétel miatt fontos a mechanikus alkatrészek, csapágyak, ékszíjak, üzemanyag-ellátó rendszer fokozott ellenőrzése.)

- A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. (A szemle megtartásának nem feltétele a tűzvédelmi hatóság részvétele, a szemléről késült jegyzőkönyvet sem kell megküldeni!)

- A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

Mindezeken túl, fontos az alábbiak betartása:

- Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege

| a) meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg | 1 db legalább 6 kg-os |  |
| --- | --- | --- |
| b) meghaladja a 12 000 kg-ot | 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os |  |

A, B és C tűzosztályú *  tüzek oltására alkalmas, szabványos * , por oltóanyagú, hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a járműtűz eloltására.

- az aratógépet hajlékony földelő vezetékkel ellátni, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal ellátni,

- figyelni kell arra is, hogy sehol ne csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését,

- az erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül, és a munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani,

- a munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen,

- ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni,

- a tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, esetlegesen a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen,

- az erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető,

- az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet,

- az aratást közút, illetve vasútvonal mentén kell először elvégezni,

- a learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni,

- a munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni,

- a gabonatáblától legközelebb 15 méterre lehet, éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet kijelölni,

- a dohányzóhelyen az esetleges tűz eloltásához megfelelő mennyiségű oltóvizet tartalmazó edényt kell elhelyezni,

- A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen,

- a szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani,

- az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

A fenti szabályok betartása mellett csökkenthető az aratási géptüzek száma, valamint a munkagépeken elhelyezett tűzoltó készülékek segítségével az aratásban résztvevő személyek a keletkező tüzeket késedelem nélkül el tudják oltani, ezzel csökkentve a további nagyobb károk esélyét.

Az aratási idény befejeződésével a termények szárításánál, tárolásánál is figyelemmel kell lenni a tűzvédelmi szabályok betartására.

Szárítóberendezések tűzvédelme

A szárítóberendezések működtetése időjárásfüggő, hiszen szárazabb időben nem kell a gabonát szárítani. Minden termelő törekszik is arra, hogy az égőfejeket ne kelljen beindítani, hiszen az önköltséget nagyon megnöveli. A felkészülés időszakában nem ismerjük előre az időjárást, ezért kérjük az üzemeltetőket, hogy ellenőrizzék a szárítóberendezéseket is.

A szemle fő szempontjai a következők:

- az égőfejek karbantartása,

- a porkamra műszaki állapota, tisztasága,

- külső szemrevételezése a berendezés felépítményének,

- a hőfokszabályozó műszaki állapota,

- a tűzoltó készülékek rendszeresítése,

- a rendelkezésre álló oltóvíz biztosítása, időszakos ellenőrzése,

- az energiaforrás módja, a hozzátartozó szerelvények ellenőrzése,

- a kezelőszemélyzet típusvizsgája.

Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását is figyelembe kell venni.

Terményszárító tüzek

2012-2016 ig terjedő időszakban bekövetkezett terményszárító tüzek havi bontásban.

A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei

A tűzvédelmi hatóság az észlelt szabálytalanságok esetén a jogszabályban rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szab, illetve szabhat ki. Ha a szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni. Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

# Text boxes

# Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
 Főigazgatóság

esetszám(db)

év