10. melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

Fekete gyakorló „általános” öltözet

1. Külalak leírás

Dzseki (zubbony):

Eleje közepén húzózárral záródó, béleletlen zubbony. Fekvőgalléros, a gallér alatt patentos átgombolóval zárható.

Eleje vízszintes szabásvonallal készül. Mellrészen a szabásvonalba mindkét oldalon húzózáras, szögletes foltzseb van befogva. Jobb mellzsebre a húzózár fölé hurkos tépőzár van varrva, amely a ruha viselőjének „név” elhelyezésére szolgál. Az alsó részen ferde benyúlású, tépőzárral záródó zsebek találhatók.

Háta egy darabból szabott, közepén az „ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET” fehér szívű nyomott felirat található. Hátán a vállvarrásból kiinduló 1 – 1 megtűzött bőséghajtással készül.

A kabát hátán felirat szitanyomással elhelyezhető.

Kétvarrásos ujja alja két soros gumizással és húzózáras hasítékkal készül. Bal ujján a vállvarrástól lefelé 10 cm-re a karjelzés rögzítésére tépőzár bolyhos oldala felvarrva, alatta két részből szabott húzózáras foltzseb felvarrva.

Az ujja bevarrás alul szellőzőnyílással kialakított.

A gallér felvarrása hátközépen akasztó befogásával készül.

Az alja pántba fogott, oldalrészen kétsorosan gumírozott.

A zubbony belsejében méretnagyság és kezelési címke található, valamint a termékek szabványos gyártói papírcímkével vannak ellátva.

Gyakorló mellesnadrág:

Magasított derék-, mell- és hátrésszel kialakított kantáros nadrág. Az elejeközepén húzózárral és a takarópánt felső végén elhelyezett tépőzárral záródik.

A bal oldali mellrészen egy tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van egysorosan feltűzve. A zsebfedő felső széle a mellrész felső szélére illeszkedik. A mellrész és a szegőpánt varrásvonalában, felül egy kantárfül és csatalátét van befogva a csat egyik felének rögzítésére. A hátrész és a szegőpánt varrásvonalába fogott vállpántok a csat másik felével rögzíthetők, hosszuk méretre állítható. A kantárok hátul rögzítetten keresztezik egymást, a keresztezés és a magasított hátrész között egy befűzött gumiszalag biztosítja a kényelmes mozgást.

Derékvonalon, kívülről egy gumiház van feltűzve, melyben gumiszalag fut.

Derékvonal alatt, jobb és bal elején tépőzárral záródó, zsebfedős, ferde benyúlású foltzseb van kétsorosan feltűzve. A zsebek és a zsebfedő felső széle a gumiházba, egyik oldaluk pedig a külső oldalvarrásba fogott. Alattuk, combrészen a külső oldalvarrásra helyezve egy-egy tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb van egysorosan feltűzve.

A nadrág alja középvonalban tűzött gumizással és takart húzózáras hasítékkal készül. A nyitható részben bevarrt bőségháromszög található.

2. Modellrajzok:

Dzseki (zubbony):

Gyakorló mellesnadrág :

3. Felhasznált anyagok, kellékek

| Anyag, kellék megnevezése | Szín | Jellemzők |
| --- | --- | --- |
| Alapanyag | fekete | Indestructible kevert szálas szövet, sűrűsége 220 g/m² ± 5 g/ m², alapanyag összetétele 65% PES, 35% pamut |
| Varrócérna | fekete | Nyersanyag: PES |
| Tépőzár | fekete | Szélesség: 20 mm |
| Húzózár | fekete | S 60-as, műanyag, bontható S 40-es, műanyag, zárt |
| Gumiszalag | fehér | 2cm széles, PES 4cm széles, PES |
| Csat | fekete | PAN 40 |
| Gomb | fekete | MR 1/28-as, hőre keményedő |

Alapvető ergonómiai és egészségügyi követelményeknek való megfelelőség:

A védőruhák alapanyaga és a kellék anyagai nem tartalmaznak olyan összetevőket, amelyekről köztudott vagy gyanítható, hogy károsan hatnak az egészségre (pl. allergiát okoznak). A védőruhák kialakítása ergonómiai szempontból az MSZ EN 340:2004 szabvány előírásainak figyelembe vételével történt.

4. Varrások alaki, és méretjellemzői

Összeállító varrások típusai:

- Kettős hajtogatókészülékkel készült, kétsoros, kettős láncöltésű varrat (lapos varrás);
- Biztonsági varrat (kettős láncöltés + háromfonalas szegőöltés) egysoros huroköltésű tűzéssel;
- Biztonsági varrat (kettős láncöltés + háromfonalas szegőöltés).

A ruha varratai huroköltésű vagy láncöltésű varrattal összevarrva. A háta ülep kéttűs kétfonalas láncöltésű varrógéppel készül (lapos varrás) vagy ezzel egyenértékű varrattal.

Varrásszélesség:

| Méréshelyek | cm |
| --- | --- |
| Összeállító varrások | 1 |
| Stircelés | 0,7 |

Öltéssűrűségek:

| Öltéstípus | Öltéssűrűség |
| --- | --- |
| Huroköltés | 4 - 5 öltés/ cm |
| Szegővarrat | 4 - 5 öltés/ cm |
| Kétfonalas láncöltés | 3 - 6 öltés/ cm |

Toldások:  Toldás nem megengedett.

Fonalirány:  Az MSZ 11692 előírásai szerint.

5. Védelmi képesség

A formaruha véd anyagok által okozott dörzsölő, koptat és mechanikus hatás ellen.

A formaruha megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008 (XII. 3) SZMM rendelet 4.§ meghatározottak szerinti 1. kategóriájú védőeszköznek, valamint az MSZ EN 340-nek.

6. Megjelölés, csomagolás

Megjelölő címke:

A védőruhák mindkét részében (a dzsekiben és a gyakorló mellesnadrágban) megjelölő címke található.

A címke helye:

- dzseki: hátközépen a gallér felvarrás vonala alatt;

- gyakorló mellesnadrág: háta szegőrész varrásvonala alatt.

A címke tartalma:

- gyártó megnevezése;

- termék megnevezése;

- cikkszám;

- EK-jelölés;

- tájékoztatóra utaló jelkép;

- nyersanyag-összetétel;

- méretnagyság;

- védelmi képesség: jelképek, szabványok, szintek;

- kezelési jelképsor.

A címke tartalma két részre is bontható, ilyenkor a megjelölés két, azonos helyre bevarrt címkén található.

Függőcímke:

Minden termékbe függőcímke kerül ideiglenes rögzítéssel, melyen az alábbi adatok találhatóak:

- a gyártó megnevezése;

- a termék neve;

- a termék cikkszáma;

- az alapanyag neve;

- nyersanyag-összetétel;

- gyártási évszám;

- méretnagyság.

Csomagolás: PE tasakba csomagolva, összehajtva, függőcímke láthatóan elhelyezve.

- Méretelőírások

A gyártott méretnagyságok megfelelnek az MSZ EN 13402-3 előírásainak.

A szimmetrikus alkatrészeknél a megengedett tűrésen belüli eltérés nem lehet különböző irányú.

Dzseki:

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 164 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Ujja h. kézelővel | 55,5 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 56,7 | 56,9 | 57,1 | 57,3 | 57,5 | 57,7 | 57,9 | 58,1 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 170 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Ujja h. kézelővel | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 176 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Ujja h. kézelővel | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,1 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 182 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Ujja h. kézelővel | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65 | 65,2 | 65,4 | 65,6 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 188 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Ujja h. kézelővel | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | 66,7 | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,1 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 200 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| Ujja h. kézelővel | 68 | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69 | 69,2 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70 | 70,2 | 70,4 | 70,6 |

Gyakorló mellesnadrág:

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 164 |
| Készméret |
| N. belső szárhossz | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 | 70 | 69,5 | 69 | 68,5 | 68 | 67,5 | 67 | 66,5 | 66 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 170 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 | 71 | 70,5 | 70 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 176 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 81 | 80,5 | 80 | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 182 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | 78,5 | 78 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 188 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 89,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 | 85,5 | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 200 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 92,5 | 92 | 91,5 | 91 | 90,5 | 90 | 89,5 | 89 | 88,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |

MŰSZAKI LEÍRÁS

póló, baseball sapka

1. Póló:

A gyakorló ruházat kiegészítőjeként hordható környakas rövid ujjú póló, 100%-ban előzsugorított pamut anyagösszetétellel, 180 g/m2 anyagsűrűséggel, narancssárga színben.

Hátrészén közepén „ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET” fehér színű szitázott felirattal.

Mérettáblázat kiterített értékekkel (cm):

| méret | mellbőség (A) | magassága (B) |
| --- | --- | --- |
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| 2 XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 84 |
| ráhagyás | ± 2,54 | ± 2,54 |

2. Sapka:

Formaruhához:

Hat paneles baseball sapka, fémcsatos méretállítással, merevített első panellel, szatén izzadságelnyelő pánttal 100% pamutból fekete színben, egy méretben.

Nomex kivitelhez:

Hat paneles baseball sapka, fémcsatos méretállítással, merevített első panellel, szatén izzadságelnyelő pánttal, a védőruhával megegyező kivitelben egy méretben.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Téli kabát

Kabát

Leírás:

A fekete általános gyakorló ruházathoz igazodó, azonos színű, kivitelű és anyagminőségű bélelt kevert szálas téli kabát.

Méretek:

A Fekete gyakorló „általános” ruha dzsekihez tartozó mérettáblázata alapján kell a méretet megadni.

MŰSZAKI LEÍRÁS

14 M e. r. gyakorló bakancs

- Külalak leírása:

Fekete színű, hidrofóbizált, teljesbarkás marhabőr felhasználásával gyártott, speciális száras lábbeli, fűzős kivitelben. A lábbelin félpáranként 12 db fűzőfül van, amelyek közül egy pár nyitott, a többi zárt kivitelű.

A fej- a szár- és a kéregrész teljes felületén a formatartást biztosító, termoplasztikus ragasztással rögzíthető vlies anyaggal van ellátva. A nyelv alsó része és a sarokhajlat betét hidrofóbizált kikészítésű l, 1-1,3 mm vastag marhabőrből készül. A kéregborító feletti sarokhajlat betét a járás közbeni kényelmet szolgálja, a nyomási pontok kialakulásának megakadályozásával. A békanyelv anatómiai formázása textilvázas, termoplasztikus anyaggal történik párnázott kivitelben, kialakítása a vízállóság figyelembevételével készül.

A lábbeli vízálláságat és vízgőzáteresztő képességet biztosító membránnal készül. A lábbeli szárrészén, a szártetőről a kéregrész átmenetéig és a kéregmerevítő vonalában körben, továbbá a nyelv formázott középrészén 6 mm vastag nyíltcellás habanyag alkalmazandó. Ez puha szártetőt és párnázott kialakítást biztosít a külső és belső bokarészen, valamint a vízgőz- és légáteresztést is segíti. A lábbeli antisztatikussága célszerűen, a foglalótalpbélés és talpbetéten keresztül biztosítható. A lábbeliben egy cserélhető, antisztatikus cérnával átvarrt betét kerül elhelyezésre.

A lábbeli csúszásbiztos, antisztatikus, olaj- és benzinálló talppal rendelkezik, amelynek járófelülete vulkanizált gumi, a járótalp és a felsőrész között energiaelnyelő PUR habanyag van, amely kényelmes járást biztosít. A talp felerősítése direktfröccsöntött eljárással készül, amely egyidejűleg a lábbeli alsórészének vízzáróságát is biztosítja A talp az orr-részen min. 16 mm-es, sarokrészen 15 mm-es felhajlással rendelkezik, mely kedvező lépő és gördülő mozgást biztosít.

- Felhasználható anyagok:

Fej-, szár-, kéregborító-, gallér-, fűző- és nyelvfelső- rész:

Anyaga: feketeszínű, hidrofóbizált, teljesbarkás marhabőr, vastagsága 2,0-2,2 mm-es. A felsőbőr ismert káros anyagokat (pl. króm VI, azo-színezék, PCP) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak, továbbá az alábbi táblázatban feltüntetett minimum követelményeknek:

| Vizsgált tulajdonság | Vizsgálati módszer | Vizsgálati követelményy |
| --- | --- | --- |
| Bally-féle hajtogatás 10 kc Szárazon/nedvesen 20 kc 50 kc | MSZ EN 13512 | NS/NS NS/- NS/- |
| Színtartóság 20 c Száraz/nedves 50 c | MSZ EN ISO 11640 | 4/4 4/- |
| Dörzsállóság 20 c Száraz/nedves 50 c | MSZ EN ISO 11640 | NS/NS NS/- |

Fej-, szár- és nyelvalsórész bélés:

Anyaga: szürke színű, kopásálló, laminált, négyrétegű bélésanyag, amely vízállóságot és vízgőzáteresztő képességet biztosító köztes réteget tartalmaz. Névleges vastagsága l,l mm. A bélésanyag 200.000 ciklusig, az EN ISO 20344 szabvány szerint, száraz körülmények között vizsgálva nem sérülhet A  többrétegű, laminált textil bélésanyag ismert káros anyagokat (pl. azo-színezék) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat.

Szárgallér- és nyelvfelsőrész bélés:

Anyaga: fekete színű, hálószerkezetű, poliészter bélésanyag.  Névleges vastagsága 0,5-0,7 mm. A textil bélésanyag ismert káros anyagokat (pl. azo-színezék) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat.

Nyelvalsó és sarokhajlat betét:

Anyaga: fekete színű, hidrofóbizált kikészítésű marhabőr, 1,1-1,3 mm-es vastagságban. A bőr ismert káros anyagokat (pl. króm VI, azo-színezék, PCP) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak.

Foglalótalpbélés:

Izzadtságelnyelő-képességgel rendelkező vlies talpbélés, lágyékerősítővel és acéllágyékkal ellátva.

Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak.

Cserélhető, anatómiailag  formázott  fedőtalpbélés:

Nedvességfelvevő- és légáteresztő-képességgel rendelkező, a lábfelőli oldalon kopásálló bőr réteggel ellátott vlies fedőtalpbélés. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak. A lábfelőli oldalon lévő anyag ismert káros anyagokat (pl. azoszínezék) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat.

Járótalp:

Oldalperemes, csúszásbiztonsági, olaj- és benzinállósági tulajdonságokkal rendelkező, direkt fröccsöntött PU/Gumi járótalp, amelynek lekerekítés nélküli a talp- és sarokmintázat­ profilja. A gumi felület kiváló csúszás-, kopás és hajtogatásálló tulajdonságokkal rendelkezzen, valamint 300 °C-ig kontakt hővel szemben ellenálljon.  A járás közbeni legördülő mozgást segítő speciális kialakítás az orr- és a sarokrészen. Megfelelő védelmet biztosítson a hideggel és a meleggel szemben, továbbá jó energiaelnyelő­ képességgel rendelkezzen. Tartós tapadást képezzen a foglalótalpbéléssel- különösen- a vízállóság biztosítása érdekében. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak.

Egyéb kellékanyagok:

Habanyagok

A fej-, a nyelv- és szárrészen lévő habanyag 6 mm vastagságú, nyitott cellás kialakítású, így légáteresztő tulajdonságú.

Fűzőszemek

A fél pár lábbelin 5 pár zárt és l pár nyitott fém fűzőkapocs biztosítja a megfelelő lábra rögzítést. A fém fűzőfülek nikkelmentesek, és nem rozsdásodnak.

# Cipőfűző

A víztaszító tulajdonságú poliészterből készült fekete színű, gömbfűző, mérete 43-as méretig min. 150 cm, a 44-es méret felett min. 160 cm.

# Varrócérna

A víztaszító tulajdonságú poliészterből készült fekete színű, varrócérna. Nm 20/3 finomságú.

# Orrmerevítő

Termoplasztikus anyag.

# Kéreg

Rostműbőr, a kaptához megfelelően illeszkedő, kéreganyag.

# Kierősítő, vlies

A vliesanyag, egyik oldalán termoplasztikus ragasztóval ellátott.

- Méretelőírások:

A lábbeli méretezése 36-50 közötti francia (EUR) számozásban készül.

A belső szármagasság középméretű lábbelinél (a foglaló talpbéléstől mérve) 178 cm.

- Megjelölés, csomagolás:

Megjelölés:

A lábbetin szerepeltetni kell a termék nevét (modellszáma), az anyagösszetételre utaló jelölést, méretjelölést, a vonatkozó szabványszámot a védelmi képesség jelével együtt.

A lábbeli feleljen meg a jelen műszaki leírásban, azon belül az MSZ EN ISO 20347:2012 szabványban foglaltaknak, továbbá rendelkezzen az alábbi védőképességekkel és EK­ típustanúsítvánnyal.

EK-típustanúsítvány szerint kategória: 2-es.

Védelmi fokozat és védelmi képesség: 02, SRC, HI, CI, WR, HRO, FO

A követelményeknek való megfelelőséget a lábbelin a szabványszám, a védelemi szint és képességek feltüntetésével kell jelezni.

Védelmi képességek betűjelzéseinek magyarázata:

- SRC (a talp csúszással szembeni képessége)

-HI (meleg elleni szigetelés),

- CI (hideg elleni szigetelés),

- WR (vízálló lábbeli),

- HRO (talp kontakt hővel szembeni ellenállása),

- FO (fűtőolajjal szembeni ellenállás).

Csomagolás:

A lábbeliket páranként, címkével ellátva kell (egység) kartondobozba csomagolni, mellékelve a lábbeli tulajdonságainak megfelelő ápolási és kezelési útmutatót. A dobozon fel kell tüntetni:

- a termék megnevezését,

- a termék méretjelölését,

- a gyártó nevét,

- a termék származási helyét,

- a gyártási évszámot,

- a vonalkódot (amennyiben a vevő kéri).

Öt darab egységdobozt kell egy gyűjtődobozba helyezni, amelyen ugyanazon adatokat kell feltűntetni, mint az egységdobozon, kiegészítve a mennyiséggel. Egy gyűjtődobozba csak egyféle méret kerülhet, kivéve a töredék mennyiséget. A készterméken és a dobozon a műszaki leírásban nem szereplő, de a hatályos jogszabályokban előírt egyébjelölést is alkalmazni kell.

Modellrajz

MŰSZAKI LEÍRÁS

Esővédő (kabát+nadrág)

Formai kialakítás:

Kétrészes esővédő, vízálló és szélálló öltöny, 3/4-es esőkabát gallérba hajtott kapucnival és rugalmas derekú nadrággal, nem ropogó szövet, kettő széles mellső zsebhajtókával védve a víz bejutásától, az ujján patenttal állítható

Alapanyag, színválaszték:

PU réteggel bevont 100% poliészter, sötétkék színben kabát részén fényvisszaverő csíkkal

Méretek:

S-3XL (a 4XL méret Magyarországi forgalomba nem került)