MŰSZAKI LEÍRÁS

Kevertszálas formaruha

(dzseki és gyakorló mellesnadrág)

1. Külalak leírás

Dzseki (zubbony):

Eleje közepén húzózárral záródó, béleletlen zubbony. Fekvőgalléros, a gallér alatt patentos átgombolóval zárható.

Eleje vállrátéttel készül, melynek alsó széle alatt mindkét oldalon húzózáras, szögletes foltzseb van befogva. Jobb mellzsebre a húzózár fölé hurkos tépőzár van varrva, amely a ruha viselőjének „név” elhelyezésére szolgál. Az alsó részen ferde benyúlású, tépőzárral záródó zsebek találhatók.

Háta egy darabból szabott, közepén az „ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET” fehér színű nyomott felirat található. Hátán a vállvarrásból kiinduló 1 – 1 megtűzött bőséghajtással készül.

A kabát hátán felirat szitanyomással elhelyezhető.

Kétvarrásos ujja alja két soros gumizással és húzózáras hasítékkal készül. Bal ujján a vállvarrástól lefelé 10 cm-re a karjelzés rögzítésére tépőzár bolyhos oldala felvarrva, alatta két részből szabott húzózáras foltzseb felvarrva.

Az ujja bevarrás alul szellőzőnyílással kialakított.

A gallér felvarrása hátközépen akasztó befogásával készül.

Az alja pántba fogott, oldalrészen kétsorosan gumírozott.

A zubbony belsejében méretnagyság és kezelési címke található, valamint a termékek szabványos gyártói papírcímkével vannak ellátva.

Gyakorló mellesnadrág:

Magasított derék-, mell- és hátrésszel kialakított kantáros nadrág. Az elejeközepén húzózárral és felül patentos gombolópánttal záródik.

A bal oldali mellrészen egy tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van egysorosan feltűzve. A zsebfedő felső széle a mellrész felső szélére illeszkedik. A mellrész és a szegőpánt varrásvonalában, felül egy kantárfül van befogva a csat egyik felének rögzítésére. A hátrész és a szegőpánt varrásvonalába fogott vállpántok a csat másik felével rögzíthetők, hosszuk méretre állítható. A kantárok hátul rögzítetten keresztezik egymást, a keresztezés és a magasított hátrész között egy befűzött gumiszalag biztosítja a kényelmes mozgást.

Derékvonalon, kívülről egy gumiház van feltűzve, melyben gumiszalag fut.

Derékvonal alatt, jobb és bal elején ferde benyúlású foltzseb van kétsorosan feltűzve. A zsebek felső széle a gumiházba, egyik oldaluk pedig a külső oldalvarrásba fogott. Alattuk, combrészen a külső oldalvarrásra helyezve egy-egy tépőzárral záródó bőséghajtással készülő zsebfedős foltzseb van egysorosan feltűzve.

A nadrág alja középvonalban tűzött gumizással és húzózáras hasítékkal készül. A nyitható részben bevarrt bőségháromszög található.

2. Modellrajzok:

Dzseki (zubbony):

Gyakorló mellesnadrág:

3. Felhasznált anyagok, kellékek

| Anyag, kellék megnevezése | Szín | Jellemzők |
| --- | --- | --- |
| Alapanyag | fekete | Indestructible kevert szálas szövet, sűrűsége 245 g/m² ± 5 g/ m², alapanyag összetétele 65% PES, 35% pamut |
| Varrócérna | fekete | Nyersanyag: PES |
| Tépőzár | fekete | Szélesség: 20 mm |
| Húzózár | fekete | S 80-as, műanyag, bontható és zárt |
| Gumiszalag | fehér | 2cm széles, PES 4cm széles, PES |
| Csat | fekete | PAN 40 |

Alapvető ergonómiai és egészségügyi követelményeknek való megfelelőség:

A védőruhák alapanyaga és a kellék anyagai nem tartalmaznak olyan összetevőket, amelyekről köztudott vagy gyanítható, hogy károsan hatnak az egészségre (pl. allergiát okoznak). A védőruhák kialakítása ergonómiai szempontból az MSZ EN 13688:2013 szabvány előírásainak figyelembevételével történt.

4. Varrások alaki, és méretjellemzői

Összeállító varrások típusai:

- Kettős hajtogatókészülékkel készült, kétsoros, kettős láncöltésű varrat (lapos varrás);
- Biztonsági varrat (kettős láncöltés + háromfonalas szegőöltés) egysoros huroköltésű tűzéssel;
- Biztonsági varrat (kettős láncöltés + háromfonalas szegőöltés).

- huroköltés + háromfonalas szegőöltés

A ruha varratai huroköltésű vagy láncöltésű varrattal összevarrva. A háta ülep kéttűs kétfonalas láncöltésű varrógéppel készül (lapos varrás) vagy ezzel egyenértékű varrattal.

Varrásszélesség:

| Méréshelyek | cm |
| --- | --- |
| Összeállító varrások | 1 |
| Stircelés | 0,7 |

Öltéssűrűségek:

| Öltéstípus | Öltéssűrűség |
| --- | --- |
| Huroköltés | 4 - 5 öltés/ cm |
| Szegővarrat | 4 - 5 öltés/ cm |
| Kétfonalas láncöltés | 3 - 6 öltés/ cm |

Toldások: Toldás nem megengedett.

Fonalirány: Az MSZ 11692 előírásai szerint.

5. Védelmi képesség

A formaruha véd anyagok által okozott dörzsölő, koptató és mechanikai behatások ellen.

A formaruha megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletében meghatározottak szerinti 1. kategóriájú védőeszköznek, valamint az MSZ EN 13688:2013 szabvány követelményeinek.

6. Megjelölés, csomagolás

Megjelölő címke:

A védőruhák mindkét részében (a dzsekiben és a gyakorló mellesnadrágban) megjelölő címke található.

A címke helye:

- dzseki: hátközépen a gallér felvarrás vonala alatt

- gyakorló mellesnadrág: háta szegőrész varrásvonala alatt

A címke tartalma:

- gyártó megnevezése;

- termék megnevezése;

- cikkszám;

- CE-jelölés;

- tájékoztatóra utaló jelkép;

- nyersanyag-összetétel

- méretnagyság;

- védelmi képesség: jelképek, szabványok, szintek

- kezelési jelképsor.

A címke tartalma két részre is bontható, ilyenkor a megjelölés két, azonos helyre bevarrt címkén található.

Függőcímke:

Minden termékbe függőcímke kerül ideiglenes rögzítéssel, melyen az alábbi adatok találhatóak:

- a gyártó megnevezése;

- a termék neve;

- a termék cikkszáma;

- az alapanyag neve;

- nyersanyag-összetétel;

- gyártási évszám;

- méretnagyság.

Csomagolás: PE tasakba csomagolva, összehajtva, függőcímke láthatóan elhelyezve.

- Méretelőírások

A gyártott méretnagyságok megfelelnek az MSZ EN 13402-3 előírásainak.

A szimmetrikus alkatrészeknél a megengedett tűrésen belüli eltérés nem lehet különböző irányú.

Dzseki:

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | ALACSONY |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Háta hossza aljapánttal | 62 | 62,1 | 62,2 | 62,3 | 62,4 | 62,5 | 62,6 | 62,7 | 66,8 | 66,9 | 67 | 67,1 | 67,2 | 67,3 |
| Ujja h. kézelővel | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | NORMAL |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Háta hossza aljapánttal | 67 | 67,1 | 67,2 | 67,3 | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 67,7 | 71,8 | 71,9 | 72 | 72,1 | 72,2 | 72,3 |
| Ujja h. kézelővel | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 63,8 | 64 | 64,2 | 64,4 | 66,6 | 66,8 | 67 | 67,2 | 67,4 | 67,6 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | MAGAS |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Háta hossza aljapánttal | 72 | 72,1 | 72,2 | 72,3 | 72,4 | 72,5 | 72,6 | 72,7 | 76,8 | 76,9 | 77 | 77,1 | 77,2 | 77,3 |
| Ujja h. kézelővel | 65 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 67,8 | 68 | 68,2 | 68,4 | 70,6 | 70,8 | 71 | 71,2 | 71,4 | 71,6 |

Gyakorló mellesnadrág:

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | ALACSONY |
| Készméret |
| N. belső szárhossz | 77 | 76,5 | 76 | 75,5 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | NORMAL |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,5 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 113 | 113 | 113 | 113 | 116 | 116 | 116 | 116 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | MAGAS |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 87 | 86,5 | 86 | 85,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 89 | 88,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Megnevezése: Téli kabát

A fekete általános gyakorló ruházathoz igazodó, azzal azonos kivitelű és anyagminőségű kevert szálas fekete színű téli kabát.

Alapanyag: Indestructible kevert szálas szövet,
területi sűrűsége 245 g/m² ± 5 g/ m²,

alapanyag összetétele 65% PES, 35% pamut

1.	Külalak leírás

Téliesített, galléros, derékrészen gumírozott, bevarrt ujjú, derékig érő steppelt béléses védőkabát. Steppelt eleje- és háta teila résszel és steppelt könyökfolttal készül.

Eleje húzózárral záródó, tépőzáras takarópánttal fedett. A takarópánt teteje és alja patentokkal záródik. Mindkét elején 1-1 kétfunkciós zseb, húzózáras zsebfedős tépőzáras foltzseb. Belül mellmagasságban 1-1 egyszegélyes, gombbal záródó zseb van.

A bélés ujja végződése kötött passzé, minek következtében a hideg levegő nem tud befújni a kabát ujján keresztül. Ujja alja patentos kézelőbe fogott.

Háta két oldalán 1-1 bőséghajtás.

- Modellrajzok

Alapvető ergonómiai és egészségügyi követelményeknek való megfelelőség:

A védőruhák alapanyaga és a kellék anyagai nem tartalmaznak olyan összetevőket, amelyekről köztudott vagy gyanítható, hogy károsan hatnak az egészségre (pl. allergiát okoznak). A védőruhák kialakítása ergonómiai szempontból az MSZ EN 13688:2013 szabvány előírásainak figyelembevételével történt.

4. Varrások alaki, és méretjellemzői

A ruha varratai huroköltésű vagy láncöltésű varrattal összevarrva.

A varrások és tűzések végei háromszorosan elerősítettek.

A zsebszegő két végének tűzése kétszeresen elerősített.

Varrásszélesség:

| Méréshelyek | cm |
| --- | --- |
| Összeállító varrások | 1 |
| Stircelés | 0,7 |

Öltéssűrűségek:

| Öltéstípus | Öltéssűrűség |
| --- | --- |
| Huroköltés | 4 - 5 öltés/ cm |
| Szegővarrat | 4 - 5 öltés/ cm |
| Kétfonalas láncöltés | 3 - 6 öltés/ cm |

Toldások:  Toldás nem megengedett.

Fonalirány:  Az MSZ 11692 előírásai szerint.

5. Védelmi képesség

A formaruha véd anyagok által okozott dörzsölő, koptató és mechanikai behatások ellen.

A formaruha megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletében meghatározottak szerinti 1. kategóriájú védőeszköznek, valamint az MSZ EN 13688:2013 szabvány követelményeinek.

6. Megjelölés, csomagolás

Megjelölő címke:

A védőruhában megjelölő címke található.

A címke helye: hátközépen a gallér felvarrás vonala alatt;

A címke tartalma:

- gyártó megnevezése;

- termék megnevezése;

- cikkszám;

- CE jelölés;

- tájékoztatóra utaló jelkép;

- nyersanyag-összetétel;

- méretnagyság;

- védelmi képesség: jelképek, szabványok, szintek;

- kezelési jelképsor.

A címke tartalma két részre is bontható, ilyenkor a megjelölés két, azonos helyre bevarrt címkén található.

Függőcímke:

Minden termékbe függőcímke kerül ideiglenes rögzítéssel, melyen az alábbi adatok találhatóak:

- a gyártó megnevezése;

- a termék neve;

- a termék cikkszáma;

- nyersanyag-összetétel;

- gyártási évszám;

- méretnagyság.

Csomagolás: PE tasakba csomagolva, összehajtva, függőcímke láthatóan elhelyezve.

- Méretelőírások

A gyártott méretnagyságok megfelelnek az MSZ EN 13402-3 előírásainak.

A szimmetrikus alkatrészeknél a megengedett tűrésen belüli eltérés nem lehet különböző irányú.

Rendelhető méretek: XS – XXXXL.

| Etikett méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | tűrés ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 |  |
| Készméret |
| ½ mellbőség zártan | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 2 |
| Háta hossza középen, aljapánttal | 69,8 | 70,4 | 76 | 76,6 | 77,2 | 77,8 | 78,4 | 79 | 2 |
| Ujja hossza kézelővel | 64,9 | 65,4 | 68 | 68,6 | 71,2 | 71,8 | 72,4 | 73 | 2 |

MŰSZAKI LEÍRÁS

Póló, baseball sapka

1. Póló:

A gyakorló ruházat kiegészítőjeként hordható teniszgalléros rövid ujjú póló, 100%-ban előzsugorított kevertszálas pamut póló. Körkötött anyagú, 3 gombos nyakkivágás, 180 g/m2 anyagsűrűséggel, megerősített duplasoros varrással narancssárga színben.

Hátrészén közepén „ÖNKÉNTES  MENTŐSZERVEZET” fehér színű nyomott felirattal.

Mérettáblázat(cm ):

|  | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ½ mellbőség (A) | 50 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 |
| magassága (B) | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 |
| Ujja hossz (C) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |

MŰSZAKI LEÍRÁS

baseball sapka

Sapka:

Formaruhához (100% pamut):

Hat paneles baseball sapka, fémcsatos méretállítással (legalább 52-64 cm méretállítási lehetőséggel), merevített első panelekkel, szatén izzadságelnyelő pánttal 100% pamutból fekete színben, egy méretben.

A sapka minimum két szellőzőnyílással van ellátva, melynek színe harmonizál a sapka színével. A címke szatén anyagból van bevarrva a sapka belső részébe.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Esővédő (kabát+nadrág)

formai kialakítás:

Kétrészes esővédő, vízálló és szélálló öltöny, 3/4-es esőkabát gallérba hajtott kapucnival és rugalmas derekú nadrággal, nem ropogó szövet, kettő széles mellső zsebhajtókával védve a víz bejutásától, az ujján patenttal állítható.

alapanyag, színválaszték:

PU réteggel bevont 100% poliészter, sötétkék színben.

méretek:

S-3XL

MŰSZAKI LEÍRÁS

14 M szolgálati bakancs

- Külalak leírása:

Fekete színü, hidrofóbizált, teljesbarkás marhabőr felhasználásával gyártott, speciális száras lábbeli, füzös kivitelben. A lábbelin félpáranként 12 db fűzőfül van, amelyek közül egy pár nyitott, a többi zárt kivitelű.

A fej- a szár- és a kéregrész teljes felületén a formatartást biztosító, termoplasztikus ragasztással rögzíthető vlies anyaggal van ellátva. A nyelv alsó része és a sarokhajlat betét hidrofóbizált kikészítésű l, 1-1,3 mm vastag marhabőrből készül. A kéregborító feletti sarokhajlat betét a járás közbeni kényelmet szolgálja, a nyomási pontok kialakulásának megakadályozásával. A békanyelv anatómiai formázása textilvázas, termoplasztikus anyaggal történik párnázott kivitelben, kialakítása a vízállóság figyelembevételével készül.

A lábbeli vízálláságat és vízgőzáteresztő képességet biztosító membránnal készül. A lábbeli szárrészén, a szártetőről a kéregrész átmenetéig és a kéregmerevítő vonalában körben, továbbá a nyelv formázott középrészén 6 mm vastag nyíltcellás habanyag alkalmazandó. Ez puha szártetőt és párnázott kialakítást biztosít a külsö és belső bokarészen, valamint a vízgőz- és légáteresztést is segíti. A lábbeli antisztatikussága célszerűen, a foglalótalpbélés és talpbetéten keresztül biztosítható. A lábbeliben egy cserélhető, antisztatikus cérnával átvarrt betét kerül elhelyezésre.

A lábbeli csúszásbiztos, antisztatik:us, olaj- és benzinálló talppal rendelkezik, amelynek járófelülete vulkanizált gumi, a járótalp és a felsőrész között energiaelnyelő PUR habanyag van, amely kényelmes járást biztosít. A talp felerősítése direktröccsöntött eljárással készül, amely egyidejűleg a lábbeli alsórészének vízzáróságát is biztosítja A talp az orr-részen min. 16 mm-es, sarokrészen 15 mm-es felhajlással rendelkezik, mely kedvező lépő és gördülő mozgást biztosít.

- Felhasználható anyagok:

Fej-, szár-, kéregborító-, gallér-, fűző- és nyelvfelső- rész:

Anyaga: feketeszínű, hidrofóbizált, teljesbarkás marhabőr, vastagsága 2,0-2,2 mm-es. A felsőbőr ismert káros anyagokat (pl. króm VI, azo-színezék, PCP) nem, vagy csak a vonatkozó előirásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak, továbbá az alábbi táblázatban feltüntetett minimum követelményeknek:

| Vizsgált tulajdonság | Vizsgálati módszer | Vizsgálati követelmény |
| --- | --- | --- |
| Bally-féle hajtogatás 10 kc Szárazon/nedvesen 20 kc 50 kc | MSZ EN 13512 | NS/NS NS/- NS/- |
| Színtartóság 20 c Száraz/nedves 50 c | MSZ EN ISO 11640 | 4/4 4/- |
| Dörzsállóság 20 c Száraz/nedves 50 c | MSZ EN ISO 11640 | NS/NS NS/- |

Fej-, szár- és nyelvalsórész bélés:

Anyaga: swrke színű, kopásálló, laminált, négyrétegű bélésanyag, amely vízállóságot és vízgőzáteresztő képességet biztosító köztes réteget tartalmaz. Névleges vastagsága l,l mm. A bélésanyag 200.000 ciklusig, az EN ISO 20344 szabvány szerint, száraz körülmények között vizsgálva nem sérülhet A többrétegű, laminált textil bélésanyag ismert káros anyagokat (pl. azo-színezék) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat.

Szárgallér- és nyelvfelsőrész bélés:

Anyaga: fekete színű, hálószerkezetű, poliészter bélésanyag.  Névleges vastagsága 0,5-0,7 mm. A textil bélésanyag ismert káros anyagokat (pl. azo-színezék) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat.

Nyelvalsó és sarokhajlatbetét:

Anyaga: fekete színű, hidrofóbizált kikészítésű marhabőr, 1,1-1,3 nun-es vastagságban. A bőr ismert káros anyagokat (pl. króm VI, azo-színezék, PCP) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat. Az egyéb tulajdonságok szempon ából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak.

Foglalótalpbélés:

Izzadtságelnyelő-képességgel rendelkező vlies talpbélés, lágyékerősítővel és acéllágyékkal

ellátva. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012

szabványelőírásainak.

Cserélhető, anatómiailag formázott fedőtalpbélés:

Nedvességfelvevő- és légáteresztő-képességgel rendelkező, a lábfelöli oldalon kopásálló bőr réteggel ellátott vlies fedötalpbélés. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak. A lábfelőli oldalon lévő anyag ismert káros anyagokat (pl. azo-színezék) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplö határértékek alatt tartalmazhat.

Járótalp:

Oldalperemes, csúszásbiztonsági, olaj- és benzinállásági tulajdonságokkal rendelkező, direktfröccsöntött PU/Gumi járótal p, amelynek lekerekítés nélküli a talp- és sarokmintázat profilja. A gumi felület kiváló csúszás-, kopás és hajtogatásálló tulajdonságokkal rendelkezzen, valarnint 300 °C-ig kontakt hővel szemben ellenálljon.  A járás közbeni legördülő mozgást segítő speciális kialak.ítás  az orr- és a sarokrészen.

Megfelelő védelmet biztosítson a hideggel és a meleggel szemben, továbbá jó energiaelnyelö képességgel rendelkezzen. Tartós tapadást képezzen a foglalótalpbéléssel- különösen- a vízállóság biztosítása érdekében. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak.

Egyéb kellékanyagok:

Habanyagok

A fej-,  a  nyelv-  és  szarreszen  lévő  habanyag  6  mm  vastagságú, nyitott  cellás kialakítású, így légáteresztő tulajdonságú.

Fűzőszemek

A fél pár lábbelin 5 pár zárt és l pár nyitott fém fűzőkapocs biztosítja a megfelelő lábra rögzítést. A fém fűzőfülek nikkelmentesek, és nem rozsdásodnak.

# Cipőfűző

A víztaszító tulajdonságú poliészterből készült fekete színü, gömbfűzö, mérete 43-as méretig min. 150 cm, a 44-es méret felett min. 160 cm.

# Varrócérna

A víztaszító tulajdonságú  poliészterből  készült fekete színü, varrócérna  Nm 20/3 finomságú.

# Orrmerevítő

Termoplasztikus anyag.

# Kéreg

Rostmübör, a kaptához megfelelöen illeszkedő, kéreganyag.

# Kierősítő, vlies

A vliesanyag, egyik oldalán termoplasztikus ragasztóval ellátott.

- Méretelőírások:

A lábbeli méretezése 36-50 közötti francia (EUR) számozásban készül.

A belső szármagasság középméretű lábbelinél (a foglaló talpbéléstől mérve) 178 cm.

- Megjelölés, csomagolás:

Megjelölés:

A lábbetin szerepeltetni kell a termék nevét (modellszáma), az anyagösszetételre utaló jelölést, méretjelölést, a vonatkozó szabványszámot a védelmi képesség jeléve l együtt.

A lábbeli feleljen meg a jelen műszaki leírásban, azon belül az MSZ EN ISO 20347:2012 szabványban foglaltaknak, továbbá rendelkezzen az alábbi védőképességekkel és EK típustanúsítvánnyal.

EK-típustanúsítvány szerint kategória: 2-es.

Védelmi fokozat és védelmi képesség: 02, SRC, HI, CI, WR, HRO, FO

A követelményeknek való megfelelőséget a lábbelin a szabványszám, a védelemi szint és képességek feltüntetésével kell jelezni.

Védelmi képességek betűjelzéseinek magyarázata:

- SRC (a talp csúszással szembeni képessége)

-HI (meleg elleni szigetelés),

- CI (hideg elleni szigetelés),

- WR (vízálló lábbeli),

- HRO (talp kentakt hővel szembeni ellenállása),

- FO (fűtőolajjal szembeni ellenállás).

Csomagolás:

A lábbeliket párankét, címkével ellátva kell (egység) kartondobozba csomagolni, mellékelve a lábbeli tulajdonságainak megfelelő ápolási és kezelési útmutatót. A dobozon fel kell tüntetni:

- a termék megnevezését,

- a termék méretjelölését,

- a gyártó nevét,

- a tennék származási helyét,

- a gyártási évszámot,

- a vonalkódot (amennyiben a vevő kéri),

Öt darab egységdobozt kell egy gyűjtődobozba helyezni, amelyen ugyanazon adatokat kell feltűntetni, mint az egységdobozon, kiegészítve a mennyiséggel. Egy gyűjtődobozba csak egyféle méret kerülhet, kivéve a töredék mennyiséget.

Megjegyzés: A készterméken és a dobozon a műszaki leírásban nem szereplő, de a hatályos jogszabályokban előírt egyébjelölést is alkalmazni kell.

- Modellrajz